## Slide 1
비젼 시스템 결정 순서.
Align 정도를 결정한다. - 대부분 설비 스펙에 의해 확정적으로 이미 결정
FOV를 결정한다. - 대부분 설비 스펙에 의해 확정적으로 이미 결정
WD를 대강 결정한다. - 설비 스펙에 의해 약하게 고정
Frame Rate(FPS)를 결정한다. - 설비 스펙에 의해 전체처리 시간(= 1/Frame Rate + 영상처리 시간)은 거이 확정적으로 결정 - FPS가 높으면 높을 수록 좋지만 FPS가 너무 높으면 가격이 비싸고, 전용보드가 필요하고, CCD 해상도가 작아지고, CCD 크기가 작아진다. - 너무 큰 욕심을 낼 필요는 없다. - FPS를 결정하는 데는 조명도 영향을 미친다. CCD 메이커에서 내세우는 FPS는 노출시간을 최소로 했을 때(=조명이 최대일때) 값이다. 따라서 충분한 조명은 필수다.
경통의 배율과 CCD 크기(1”, 1/2”, 2/3”, 1/3”)를 결정한다. - “FOV = CCD 크기 / 배율” 로 결정된다. FOV는 이미 결정되어 있으니 “CCD 크기 / 배율”을 결정하면 된다. - CCD의 크기가 클 경우 경통의 배율이 낮아져도 되어서 WD가 자유로워진다. 또한 경통의 해상도(=광학적 해상도)가 좋아진다. 하지만 광학적 왜곡이 일어나고 큰 CCD를 커버하기 위한 경통은 비싸다. - CCD의 크기가 작을 수록 경통의 배율이 커지고 그에 따른 WD는 보통 짧아진다. 게다가 경통의 해상도(=광학적 해상도)를 높이기 위한 WD는 더욱 짧아진다. 하지만 CCD 크기가 작아져 광학적 왜곡이 작고 경통도 싼 편이다. - 따라서 적당한 크기의 CCD를 결정하고, 그에 따른 배율을 결정한다. 하지만 불행하게도 보통 경통의 해상도(=광학적 해상도)는 메이커에서 제대로 표시하지 않는다. - 일반적으로 CCD의 해상도는 경통의 해상도(=광학적 해상도)보다 크다. 따라서 보통은 경통의 해상도를 무시하고 선택하지만, 스펙에 욕심을 부려서 큰 WD에 높은 배율을 선택하게 되면 가끔 촛점을 맞추어도 화면은 흐릿한 “CCD의 해상도 < 경통의 해상도”라는 나쁜 상황을 보게 된다.
CCD 1pixel 해상도를 결정한다.(= Align 정도를 결정) - 위의 5단계를 적당하게 설정했다면 일반적으로 CCD의 1pixel 해상도는 경통의 해상도(=광학적 해상도)보다 크다. 따라서 광학계 전체 해상도는 CCD 해상도를 따라간다. - “CCD 1pixel 해상도 = CCD 1Pixel 크기 / 경통 배율” 가 된다. 이때 CCD 1pixel 해상도는 Align 정도에 직접적인 관련이 있다. 만일 욕심을 내서 Align 정도를 높이기 위해 배율을 억지로 높여서 CCD 1pixel 해상도를 높이면 경통의 해상도(=광학적 해상도)가 발목을 잡게 된다. 모든 건 나누어 먹기… - 이건 내 생각이다.. 보통 Align 정도는 CCD 1pixel 해상도와 같게 설정하면 된다. 많은 영상처리 Lib에서 영상처리 정도를 Sub Pixel(=선형보간)까지 된다고 주장한다. 하지만 그건 욕심이다. 실제적으로 기구적인 안정성(스테이지, 카메라 떨림)까지 고려하면 “Align 정도 == CCD 1pixel 해상도”가 적절하다. 가끔 Align 정도가 높지 않고 처리할 마크가 선명(예: 크롬마크)할 경우엔 “Align 정도 == CCD 1pixel 해상도 / 3” 정도까지 생각하기도 한다.

## Slide 2
Align 정도를 결정한다. - 고객의 요구에 따라 100um 정도로 결정.
FOV를 결정한다. - 고객의 요구에 따라 50mm로 결정
WD를 대강 결정한다. - 기구 설계에 따라서 100mm 정도로 결정
Frame Rate(FPS)를 결정한다. - http://fainstec.com/kr/camera/area-scan?interface=cameralink&pixel=1-5&frame=30-100&mono=1&maker=sentech 에 접속해서 적당한 걸 고른다. - 그다지 속도가 필요하지는 않으므로 STC-MB232PCL CCD Mono 2Mega 1620 x 1220 1/1.8" 4.4um 30FPS CAMERALINK 를 골라보자.
경통의 배율과 CCD 크기를 결정한다. - CCD의 크기는 4번에서 결정되었다. 7.128 x 5.368이다. 따라서 배율은 0.1배로 결정된다. - http://fainstec.com/kr/lens/telecentric?mag=-0.3&wd=45-110,110-150&image_circle=0.5-0.66 검색을 해보면 없다. 적어도 Telecentric 경통은 없다. - 배율이 0.1로 낮으면서 WD가 100mm 이하인 Telecentric 경통은 매우 구하기 힘들다는 걸 알 수 있다. - CCD 크기를 2배로 키운다. 1” CCD에 Cell 크기가 5.5um를 사용한다. 이 경우 11.264 x 11.264의 CCD 크기가 된다. - 배율이 0.2이면서 1”를 커버하는 Telecentric 경통을 찾아본다. -> 없다… FOV 50mm WD 100mm는 매우 매우 힘든 조건이다. - Telecentric 경통 포기!! 그냥 Macro Lens 사용 == 초점에 따라 배율이 미세하게 바뀌며, TV Distortion을 감수한다.. - http://fainstec.com/kr/lens/macro-line-scan?mag=0.05-0.1%2C0.1-0.3&wd=-100%2C100-300&image_circle=1-&sort=wd&sortby=down 에서 O/L과 WD를 고려하여 고른다. 물론 Macro 경통이라서 고정 초점이 아닌 관계로 원하는 배율과 WD를 확실하게 메이커에 확인할 필요가 있다.
CCD 1pixel 해상도를 결정한다. - 5.5um Pixel 크기에 0.2배율이므로 대략 11um 정도의 Align 정도가 예상된다. 오버 스펙….. 해상도가 낮으면서 Cell 크기가 큰 CCD는 없다…
하지만 Telecentric 경통을 포기하는 건 너무 아깝다. 따라서 WD 키우거나 FOV를 줄이는 걸 추천한다.