## Slide 1: 개발자 노트
합착기 Vision Program
2012.12 ~ 2013.02
이승환

## Slide 2: H/W 구성도:전체
Vision/HMI PC
Cognex CFG-8602E-000
Camera
Power Module
Camera Link
CCD
X2 렌즈
X1 렌즈
제어 PLC
내장 LAN
Power Cable
220V
STC-CL_CLC500A
Cognex VPRO-MAX-U

## Slide 3: H/W 구성도:부분
CCD
STC-CLC500A
[ CCD 카메라]

## Slide 4: S/W 구성도(상속 관계)
CEnginery:CObject
1. Incident를 등록하고, 발생시키고, 수집, 저장하는기능
2. 현재 Class와 Instance에 대한 Runtime Data 수집.
3. Debug용 출력을 발생시키고 저장하는 기능
CPart
CVisionShell
CUnit
CImageProc
CCognexImageProc
1. PLC에서 오는 명령을 해석하고 처리한다.
1. Sequence 구현
2. State 구현
1. Image 처리에 관한 기본 인터페이스를 정의한다.
2. Image의 읽기 처리 저장을 담당한다.
1. CImageProc의 인터페이스를 구현한다.
1. 외부 요청에 의한 동작 개시, 상태 보고
2. 단일 동작을 위한 Thread
CGrabber
CCognexGrabber
1. Image 획득에 관한 기본 인터페이스를 정의한다.
2. 카메라에 대한 정보도 저장하고 처리한다.
1. Image 획득에 관한 기본 인터페이스를 구현한다.
2. Camera에 대한 정보를 저장한다.
[ 상속 관계 ]

## Slide 5: S/W 구성도(Module 구성 및 포함 관계)
CBondAlignerDoc
CBondAlignerApp
CBondAlignerFrm
CBondAlignerView
CAutoView
CRecipeView
CJ71E71Socket
COpenCVImageProc
CBaslerGrabber
CVisionDoc는 모든 H/W의 포함한다.
제목, Page 선택용 다이얼로그 바 처리, 툴바, 메뉴처리
CVisionView는 공통 인터페이스만 담당한다.
실제 동작은 하부 클래스가 수행한다.
Window7 32bit
MFC Ver.2010
Cognex Image Grabber Driver
Cognex Image Lib
십자-마크 인식 프로그램
[ Modules ]
[ 포함 관계 ]
CBondAligner
CMachineView

## Slide 6: 명령 타이밍(미쯔비시 수순 Data전송)
Vision PC
PLC
Cmd
영상 처리
PLC에서 내부 D영역에 상위 1Byte는 MsgID 하위 1Byte는 Cmd를 쓴다.
Vision Pc에서 영상처리를 수행한다.
영상처리 결과를 전송한다.
Ack
Reply
Ack(Auto)

## Slide 7: 명령 타이밍(미쯔비시 수순 Data전송)
영상 처리
Cmd 수신?
Yes
No
Cmd 전송
Reply 전송
수동 영상 처리
영상성공?
No
Yes
결과 전송
Cmd 대기
시작
수동 영상 처리 결과 전송
Reply 전송
Cmd 전송
PLC
[PC측]

## Slide 8: PLC 공유 Word Memory
주소 | Data Type | PLC -> PC(명령) | PC->PLC(응답)
0x00 | WORD (16개) | Command(수행 요청 명령) | Command(현재 수행중인 명령)
0x01 |  |  | 결과(CG0(4bit)+ CG1(4bit) + BA0(4bit) + BA1(4bit)) <-최하위
0x02 |  |  | PC의 상태(0: 초기화전, 1:수동, 2:자동, -1:에러)
0x03 |  | 모델 번호 | 모델 번호
0x04 |  | 현재 반복 횟수 | 
0x05 |  | 설정 반복 횟수 | 
: |  | 설정 오차량 | 
: |  |  | 
0x0F |  |  | 
0x10 | FLOAT (16개) |  | Motor0 이동거리 [mm]
0x14 |  |  | Motor1 이동거리 [mm]
0x18 |  |  | Motor2 이동거리 [mm]
0x1C |  |  | 전체 오차 [mm]
0x20 |  |  | X 오차 [mm]
0x24 |  |  | Y 오차 [mm]
0x28 |  |  | 각도 오차 [mRad]
: |  |  | 
: |  |  | 
0x4C |  |  | 
- 미쯔비시 PLC와 Lan을 통한 고정버퍼에 의한 수순교신을 수행함.
- Word Data 16개, float Data 16개 총 96byte가 소모됨(헤더 8byte는 제외.)
[PLC -> PC]
코드 | PLC에서 PC로 주는 명령
0x00 | No Operation(동작 하지 않음)
0x01 | Vision PC 상태 읽기
0x02 | 초기화
0x03 | 모델 설정(모델 번호나 설정값 등 전달)
0x04 | 마스크 위치 보정용 Mask Key 인식 & 이동량 계산
0x05 | Glass 위치 보정용 Glass Key 인식 & 이동량 계산
0x06 | 확인용 Mask, Glass Key 인식. & 이동량 계산
0x07 | 

## Slide 9: PLC 공유 Word Memory
주소 | Data Type | PC -> PLC(명령) | PLC->PC(응답)
0x00 | WORD (16개) | Command(수행 요청 명령) | Command(현재 수행중인 명령)
0x01 |  |  | 
0x02 |  |  | PC의 상태(0: 초기화전, 1:수동, 2:자동, -1:에러)
0x03 |  | 모델 번호 | 모델 번호
0x04 |  |  | 현재 반복 횟수
0x05 |  |  | 최대 반복 횟수
: |  |  | 
: |  |  | 
0x0F |  |  | 
0x10 | FLOAT (16개) | Motor0 이동거리 [mm] | 
0x14 |  | Motor1 이동거리 [mm] | 
0x18 |  | Motor2 이동거리 [mm] | 
0x1C |  | 전체 오차 [mm] | 
0x20 |  | X 오차 [mm] | 
0x24 |  | Y 오차 [mm] | 
0x28 |  | 각도 오차 [mRad] | 
: |  |  | 
: |  |  | 
0x4C |  |  | 
- 미쯔비시 PLC와 Lan을 통한 고정버퍼에 의한 수순교신을 수행함.
- Word Data 16개, float Data 16개 총 96byte가 소모됨(헤더 8byte는 제외.)
[PC -> PLC]
코드 | PLC에서 PC로 주는 명령
0x00 | No Operation(동작 하지 않음)
0x01 | Vision PC 상태 읽기
0x02 | 초기화
0x03 | 모델 설정(모델 번호나 설정값 등 전달)
: | 
: | 
0x08 | 수동 위치 이동 & 재진행
0x09 |