## Slide 1: 프로그래밍 특징
소프트웨어 개발 비용의 60-80%가 재작업에 투여된다. (Standish Group, 2000)
모든 어플리케이션 개발 프로젝트의 반수 이상이 원래 책정된 예산 보다 70% 이상 비용이 증가한다. (John Berry, “Bringing Some Clear Thinking to IT Projects,” Internet Week, 6 Sept. 1999)
일반적으로 IT 프로젝트는 50% 이상의 실패율을 가진다. (Group research note: TU-11-0029)
IS 관련 프로젝트의 80% 이상이 지연되고 예산을 초과하며 기능이 부족하거나 중단된다. (Gartner Group research note: TU-11-0029)
소프트웨어 개발자의 능력에 따라 생산성이 28배까지 차이 난다. 하지만 조직적으로 소프트웨어를 개발할 때는 어려운 문제만 있는 것이 아니라 해결 가능한 평이한 문제들이 절대 다수를 차지하고 이것들은 서로 관계를 갖고 복잡도를 증가시킨다. “소프트웨어 공학의 사실과 오해” 로버트 L.
Let’Class의 목표는
“설비 자동화 프로그램을 기계적으로 작성할 수 있도록 하여
개발자의 능력이 생산성에 영향을 주지 않도록 한다.”

## Slide 2: 설비 프로그래밍(자동화 프로그래밍)
설비 프로그램을 위한 C++ 는??? 설비 프로그램을 C++로 작성하는 것은 거이 어쩔 수 없는 선택(대체재만 있으면 지금이라도…) 게다가 MFC는 그 중에서도 더 어쩔 수 없는 선택... 그럼에도 설비 프로그램을 MFC로 쓰는 이유는 신경 써서 코딩을 하면 속도가 쪼금 빠르고, 아직 설비에 장착하는 몇몇 디바이스(IO, Motor...)의 API Lib가 여전히 C로만 지원해서...
설비 프로그래밍의 특징
  GUI(= PV(Log + Message +State + α) + SV(== Recipe + α) + Action(== Sequence + α) 단순하고 현재 상태를 명확하게 표시. SV, PV, Action에 대한 화면표시가 GUI의 전부.
  Sequence 설비(=자동화) 프로그램은 특정 동작의 반복이다. 이러한 반복 작업을 쉽게 작성 할 수 있어야 한다.
  H/W 추상화(Motor, IO, 등등) == 재사용성 설비에 사용된 여러가지 H/W 요소는 정말 다양하며 언제 바뀔지도 모른다. 따라서 충분한 추상화를 통해서 재사용성 및 Sequence 및 GUI등 상위 레이어에서 프로그램의 일관성을 유지해야 한다.
  Log + Message 대부분 설비는 Operator가 상주하지 않는다. 따라서 특정 사건이 발생했을 경우 그 주변상황이나 원인 등을 정확하게 추정가능해야 한다. 이러한 원인이나 사건들은 모두 정리가 되어 있어야 하며 다양한 언어로 변환 가능해야 한다.
  계층화 설비는 H/W의 조합이다. 각각의 H/W는 단순한 배열이 아니라 서로 특수한 관계로 계층화가 되어 있다. 따라서 S/W도 H/W의 계층화를 모사하면 프로그램을 이해하기 쉬워진다. 특정 Device에서 임의의 Device에 접근할 수 없게 한다.
  Recipe(=설정, 모델정보) 모든 설비는 설정이 존재한다. 여기서 설정은 Machine, Model, Temp 3가지로 정의된다.

## Slide 3: 설비 프로그래밍(프로그램 작성 순서) -> 순서도 타입으로 변경 필요
Sequence - 설비 발주를 낸 원청 담당자가 Sequence를 매우 잘 알고 있다. 뿐만 아니라 각각의 Seq Step에서 필요한 스펙(Align 정도, Step Tact Time 등등)도 정확하게 알고 있다. 만일 담당자가 Sequence나 공정 스펙을 모르고 있다면 그 프로젝트는 해서는 안된다. - Sequence에는 종류가 있다. 상시 감시. Auto Sequence, 부분 동작 중 Task 처리해야 할 만큼 긴 동작 등. - Sequence를 만들 때 Sequence가 사용할 정보(Temp Data + Setting Data + Process Data + Model Data + Machine Data)를 분리해서 사용한다 - Sequence 마다 Setting Data + Process Data용 Structure Data를 만든다. 이 Setting Data + Process Data + Message로 GUI와 연동한다. - Sequence의 Step에 사용되는 함수는 람다함수로 구성하며 람다함수의 내용 중 설비와 관련된 것은 Unit의 맴버함수로만 구성된다. - Sequence를 표현 할때 중요한 사실은 Sequence의 전체 모습을 쉽게 알아보도록 만든다.
Unit 분리 - Unit를 나누는 기준은 동시 시퀀스의 유무와 기구적 분리이다. 따라서 Sequence와 기구가 결정되면 결정된다. - 설비는 Unit의 합이다. 설비와 Unit를 Machine Recipe에 등록해서 사용한다. - GUI나 Sequence에서 사용되는 모든 함수는 Unit에 포함된 함수이며 대부분 return이 Cincident이다. - 모든 동작에 관련된 함수는 return이 Cincident이며 IncidentDef.h와 Incident.xml에 등록되어 있다. 또한 Interlock은 기본이다.
상수값 + Machine Recipe + Model Recipe + Temp Data + Setting Data + Process Data 설정값 정의 -모든 설정값(=XML TAG)는 Sequence에서 대부분 추출된다. - 모든 설비 관련 상수는 MachineDef.h에 넣는다. - 모든 모터의 정지 포인트와 모든 Data의 Threshold는 설정값이다. - 모델에 따라 설정값이 바뀌면 모델 Recipe이다. 설비에 따라 설정값이 바뀌면 Machine Recipe이다. - 시간에 따라 변경되는 설정값은 TempData이다. - 모든 설정값은 Unit 별로 구조적으로 XML에 위치하도록 한다. 각각의 XML Tag의 Path도 RecipeDef .h에 상수로 정의해 둔다.
수동 동작 - 수동 동작은 모두 Auto Sequence의 부분집합 함수들과 Unit의 함수들로 구성되어서 Sequence와 Unit가 결정되면 결정된다. - Auto Sequence를 수동 동작의 연속적 조작으로 동일한 작업을 할 수 있어야 한다. - 수동 동작은 GUI의 버튼으로 개시되며 GUI 버튼의 핸들러 함수의 내용 중 설비와 관련된 것은 Unit의 맴버함수로만 구성된다.
Gui - 모든 GUI Page는 Init Page + Process(Auto + Manual + …) Page + Model Page + Machine(각각 Unit 별..) Page + Check Page로 구성된다.. - Auto Page는 Process Data는 Message을 Trig로 갱신을 한다. Sequence 실행 중에 변경되는 Data는 Setting Data를 사용한다. - Machine Page는 Unit 별로 나누어 Machine Recipe의 설정값을 바꿀 수 있게 한다. - Model Page는 1Page에 몰아 넣는다. 화면이 부족하면 Tab Dial을 이용한다.

## Slide 4: Sequence (종류)
Auto Process - 설비의 최종 목표인 Auto Sequence. - 상위 물류와 인터페이스 후 Work를 받아서
상시감시 - Unit를 나누는 기준은 동시 시퀀스의 유무와 기구적 분리이다. 따라서 Sequence와 기구가 결정되면 결정된다. - 설비는 Unit의 합이다. 설비와 Unit를 Machine Recipe에 등록해서 사용한다. - GUI나 Sequence에서 사용되는 모든 함수는 Unit에 포함된 함수이며 대부분 return이 Cincident이다. - 모든 동작에 관련된 함수는 return이 Cincident이며 IncidentDef.h와 Incident.xml에 등록되어 있다. 또한 Interlock은 기본이다.
인터페이스 - 모든 설정값(=XML TAG)는 Sequence에서 대부분 추출된다. - 모든 설비 관련 상수는 MachineDef.h에 넣는다. - 모든 모터의 정지 포인트와 모든 Data의 Threshold는 설정값이다. - 모델에 따라 설정값이 바뀌면 모델 Recipe이다. 설비에 따라 설정값이 바뀌면 Machine Recipe이다. - 시간에 따라 변경되는 설정값은 TempData이다. - 모든 설정값은 Unit 별로 구조적으로 XML에 위치하도록 한다. 각각의 XML Tag의 Path도 RecipeDef .h에 상수로 정의해 둔다.
복잡한 수동(=단일) 동작 - 수동 동작은 모두 Auto Sequence의 부분집합 함수들과 Unit의 함수들로 구성되어서 Sequence와 Unit가 결정되면 결정된다. - Auto Sequence를 수동 동작의 연속적 조작으로 동일한 작업을 할 수 있어야 한다. - 수동 동작은 GUI의 버튼으로 개시되며 GUI 버튼의 핸들러 함수의 내용 중 설비와 관련된 것은 Unit의 맴버함수로만 구성된다.

## Slide 5: Sequence (= Process, 상시감시, 인터페이스 등등)
  KIncident CMounter::RunConstInterlock(const KSeqNum SeqNum)
  {
  auto CheckEmgStop = [this]() -> KIncident
  {
  return INC_SUCCESS;
  };
  auto CheckSafetyBlockInterlock = [this]()
  {
  return INC_SUCCESS;
  };
  auto CheckAcsCtrler = [this]()
  {
  return INC_SUCCESS;
  };
  BEGIN_SEQ(SeqNum, NULL)
  SEQ_SLP(5sec) // 보통 Machine의 Open 시기가 View Open 시기보다 빠르다. 그래서 잠시 대기 시간을 준다.
  BEGIN_WHILE(TRUE)
  SEQ_RUN(CheckEmgStop())
  SEQ_RUN(CheckSafetyBlockInterlock())
  SEQ_RUN(CheckAcsCtrler())
  SEQ_SLP(1sec)
  END_WHILE()
  END_SEQ()
return INC_SUCCESS;
}

## Slide 6: Unit 분리 (= 기구적 독립적 Sequence의 최소단위)
<!-- ================================== -->
<!-- SubDevice -->
<!-- ================================== -->
<CTester ID="0" Type="&MACHINE;" Name="Tester" PermittedAllDevice="&TRUE;">
<CAlignStage ID="&ALIGN_STAGE0;" Type="&UNIT;" PermittedAllDevice="&TRUE;" Name="AlignStage0">
<Position>
<LOADING_POS>
<X0>-2.500</X0>
<X1>-4.500</X1>
<Y0>-1.000</Y0>
<Y1>1.000</Y1>
</LOADING_POS>
<ALIGN_POS>
<X0>-1.527</X0>
<X1>-3.897</X1>
<Y0>-1.099</Y0>
<Y1>1.271</Y1>
</ALIGN_POS>
</Position>
</CAlignStage>
<CAlignStage ID="&ALIGN_STAGE1;" Type="&UNIT;" PermittedAllDevice="&TRUE;" Name="AlignStage1">
<Position>
<LOADING_POS>
<X0>-1.325</X0>
<X1>-3.675</X1>
<Y0>-1.175</Y0>
<Y1>1.175</Y1>
</LOADING_POS>
<ALIGN_POS>
<X0>-1.107</X0>
<X1>-3.945</X1>
<Y0>-1.601</Y0>
<Y1>1.238</Y1>
</ALIGN_POS>
</Position>
</CAlignStage>
</CTester>
Machine.xml에 구조적으로 선언

## Slide 7: Unit 분리 (= 기본적으로 추가 되어야 할 상수들과 함수들)
enum KMotorPosNum
{
};
constexpr static tstring_view sKMotorPosEnumTag = _T("KAlignMotorNum");
constexpr static const tstring_view sKMotorPosNumTag[] =
{
};
class SMotorPos
{
public:
constexpr static Int32 POS_COUNT = 3;
union
{
CMeter<std::milli> m_aPos[POS_COUNT];
struct
{
CMeter<std::milli> x0;
};
};
};
KIncident SetMotorServo() const;
KIncident CheckMotorServo() const;
KIncident ClearMotorAlarm() const;
KIncident CheckMotorAlarm() const;
KIncident GetMotorPosition(SMotorPos* pPos) const;
KIncident SaveMotorPos(const KMotorPosNum PosNum) const;
KIncident StartMotorHome() const;
KIncident StopMotorHome() const;
KIncident CheckMotorHome() const;
KIncident StartMotorAbsMove(const SMotorPos& rPos) const;
Kincident StartMotorRelMove(const SMotorPos& rPos) const;
KIncident StartMotorMove(const KMotorPosNum PosNum) const;
KIncident CheckMotorMove(const SMotorPos& rPos) const;
KIncident CheckMotorMove(const KMotorPosNum PosNum) const;
KIncident StopMotor () const;
각각의 Unit에는 몇가지 Part로 구성되어 있을 경우가 많다.
예를 들어 6축 자유도의 Stage에 Tilt(row,pitch,z) 모터들을
움직이는 Part와 Align(x,y,roll) 모터들을 움직이는 Part가 그것이다.
이 경우 위의 기본 함수들이 동일하게 존재하지만 Motor라는 이름을
Tilt나 Align으로 바꾸어서 사용한다.
모터의 이동 위치는 대부분 결정되어 있다.
그걸 enum으로 사용하고 실제 물리좌표계로 이동하는 함수는 private로 숨긴다.
여기에 선언된 enum과 SMotorPos, KMotorPosNum은
프로그램과 XML Tag와 Gui의 Pos 표시에 사용된다.

## Slide 8: 설정값 (= 상수값 + Machine + Model + Temp Data + Setting Data + Process Data)

## Slide 9: 수동 동작 (= Sequence와 설정 작업을 이루는 부분 동작의 집합)

## Slide 10: GUI (Page)
GUI Page의 종류.
  Process Page - Process Page 은 간단한 설비일 경우 Auto Process 와 Manual Process을 같이 표현한다. - Auto Process Page는 Action 보다는 Seq에 대한 정보 표시를 중점으로 한다. 사실 Action은 “자동 개시”, “자동 중지” 정도다. Auto 상태/설정 표시에 대한 내용이 많을 경우, 여러 Tab Dialog로 나누어 표현할 수 있다. 예) Auto 측정값. Auto Sequence 상태. Auto Setting 값, Auto Temp Recipe 등.. 각각의 Tab Dialog 로 나눌 수 있다. 또한 Sequence 에 따라 Tab Dialog를 나눌 수도 있다. 예) Loading/Unloading, Mask Exchange, 상시체크, ECS. 등등… - Manual Process Page에서 수동 동작만으로 자동 Seq를 완료 할 수 있어야 하며, Manual 단일 동작의 완료상태를 쉽게 확인 할 수 있어야 하며, 또한 Manual 동작과 Auto Seq 동작 함수는 Unit의 멤버 함수로만 구성해서 Auto & Manual Process가 동일한 조건 동일한 동작을 하도록 한다. 수동 동작 버튼이 많을 경우 설비의 Unit 별로 화면을 나눌 수 있다. 예) Mask 화면, Stage 화면, Chamber 화면 등등..
  Init Page - Init(=초기화) Page은 설비가 재시작을 했을 경우에 설비의 상태를 정확하게 정의할 수 있다면 필요 없다. 이럴 경우 필요한 상태 값들이 Process Page에 묻어 있게 된다. 하지만 대부분의 설비는 Incremental Encoder를 가지고 있으므로 Init Seq 동작은 필수다. - Init Page에서 표현해야 하는 것은 딱 3가지이다. Init Sequence를 “시작”하거나 “중지”하는 Action과 Init Seq상태와 설비 상태이다. - Init는 설비가 Process 단계로 넘어가기 위한 전단계로 Init 완료 시에 Process Page가 활성화 되도록 만든다. 또한 Init 완료가 되지 못하면 절대 다른 화면으로 전환 할 수 없도록 해야 한다. - Init Page는 설비를 시작했을 때 처음보는 화면일 가능성이 높다. 따라서 설비의 에러상태나 Init Seq 상태를 면밀하게 표현해야 한다.
  Model Page - 설비에 Seq에 사용될 Model에 따라 다른 값을 가지는 Model Recipe를 생성, 복사, 삭제, 변경, 선택을 위한 Action을 구현해야 한다. - 현재 선택된 또는 다른 저장된 Recipe의 필요한(모든 항목 아님!!)항목을 표시하고, 변경할 수 있어야 한다. - 만일 설비의 특정 모터의 위치나 특정 센서의 값이 항목일 경우, 화면에 Jog, Save, Move 같은 Action 버튼을 넣을 수도 있다. 이러한 경우 Model Page가 여러 Tab Dialog를 가질 수 있으며 각각의 Tab Dialog에는 특정 항목을 설정하기 편리한 Action과 상태를 표시한다. 예) Camera Mark Position 저장 화면, Camera 조도, 조명 설정 화면 등등…
  Machine Page - Seq에 사용될 설비에 따라 변경되는 값(=Model에 따라 변하지 않고)을 가지는 설비에 단 한 개 존재하는 Machine Recipe의 항목을 표시하고, 변경할 수 있어야 한다. - 만일 설비의 특정 모터의 위치나 특정 센서의 값이 항목일 경우, 화면에 Jog, Save, Move 같은 Action 버튼을 넣을 수도 있다. 이러한 경우 Machine Page가 여러 Tab Dialog를 가질 수 있으며 각각의 Tab Dialog에는 특정 항목을 설정하기 편리한 Action과 상태를 표시한다. 예) Loading 로봇 설정 화면, Chamber 설정 화면 등등…
  Check Page - 기본적으로 가장 H/W에 가까운 화면으로 DIO, AIO, RS323C, LAN, Motor, 통신 등등 H/W의 완결성을 확인하기 위한 배선 I/O Check Page이다. - 배선 IO Check를 위해서 간단한 Jog, Move, 상태 설정/확인, 접점 설정/확인, 통신 Test, Linked Data 설정/확인 등이 가능해야 한다.

## Slide 11: GUI (기본 구성도, 화면 배치)
CTesterFrame: 툴바, 메뉴처리
CTesterPage
CTesterView: 제목, 공통 버튼, 공통 인터페이스, Log, 화면 전환
CTesterTabDlg
Page N번째
N Page M TabDlg
Tester
Init
Auto
Model
Manual
Machine
Check
Tab0
Tab1
<Page>
<MainWndSize>
<cx>&MAIN_WINDOW_SIZE_X;</cx>
<cy>&MAIN_WINDOW_SIZE_Y;</cy>
</MainWndSize>
<IncidentList>
<Incident>
<Group>0</Group>
<ListId>&IDC_LT_AUTO_INCIDENT;</ListId>
<Header></Header>
<TimeSkip>false</TimeSkip>
</Incident>
<Incident>
<Group>1</Group>
<ListId>&IDC_LT_AUTO_STAGE0_INCIDENT;</ListId>
<Header></Header>
<TimeSkip>false</TimeSkip>
</Incident>
<Incident>
<Group>2</Group>
<ListId>&IDC_LT_AUTO_STAGE1_INCIDENT;</ListId>
<Header></Header>
<TimeSkip>false</TimeSkip>
</Incident>
</IncidentList>
<PopUpDlgList>
</PopUpDlgList>
<ModeList>
<ModeChangeButtonId>&IDC_PB_BASE_USER_MODE;</ModeChangeButtonId>
<Mode>
<Page>
<Class>CMachinePage</Class>
<PageId>&IDD_MACHINE_PAGE;</PageId>
<PageButtonId>&IDC_PB_BASE_MACHINE_PAGE;</PageButtonId>
<Position>
<Left>&PAGE_POSITION_LEFT;</Left>
<Top>&PAGE_POSITION_TOP;</Top>
</Position>
</Page>
</Mode>
</ModeList>
</Page>
Page.xml에서 Page에 대한 상세 설정

## Slide 12: GUI (Page의 기능 = SV와 PV 표시)
GUI Page의 기능.
  UpdateGuiSettingData - if (OPEN == Trigger) UpdateDocOrView(TO_GUI, Hint); -> 이게 가장 많이 쓰인다. - UpdateDocOrView의 내용은 3가지가 필요하다. 가장 단순한 단일 XML의 Element값과 단일 GUI끼리 서로 교환하는(=양방향) UpdateCtrl() 함수를 이용하기 현재 모터 위치 저장처럼 물리위치에서 XML로 값을 전달하기. XML과 물리값의 복합적인 상태를 GUI의 복합적인 상태로 표시한다.
  UpdateGuiProcessData - 0.5초 마다 화면 갱신 - H/W에 직접적으로 접근해서 화면의 PV 정보를 업데이트 해서는 안된다. - Page Class에 Data를 선언하고 이 Data를 SetUpdateDataFunc()로 등록한 함수가 H/W에 접근해서
  UpdateDocOrView - Gui의 정보를 Doc(=XML)에 넣거나 또는 Doc의 내용을 GUI로 업데이트 한다.
  OnInitDialog 프로그램이 시작될 때 1번 실행될 Gui 초기화 동작을 넣는다.
  Process Data 갱신용 함수는 Seq에서 날아온 메시지 핸들러 함수에서 수행한다.

## Slide 13: GUI (구조도 -> Class + XML)
User Mode와 연동. -> Page.xml의 파일의 정보를 이용해서 화면을 구성한다.
<Mode>
<Page>
<Class>CAutoPage</Class>
<PageId>&IDD_AUTO_PAGE;</PageId>
<PageButtonId>&IDC_PB_BASE_AUTO_PAGE;</PageButtonId>
<Position>
<Left>&PAGE_POSITION_LEFT;</Left>
<Top>&PAGE_POSITION_TOP;</Top>
</Position>
<Tab>
<TabId>&IDC_TB_AUTO_PAGE;</TabId>
<TabWidth>&TAB_WIDTH;</TabWidth>
<TabRect>
<Left>&AUTO_DLG_POSITION_LEFT;</Left>
<Top>&AUTO_DLG_POSITION_TOP;</Top>
<Right>&AUTO_DLG_POSITION_RIGHT;</Right>
<Bottom>&AUTO_DLG_POSITION_BOTTOM;</Bottom>
</TabRect>
<DlgList>
<Dlg>
<Class>CAutoStateDlg</Class>
<DlgId>&IDD_AUTO_STATE_DLG;</DlgId>
<Text> [ State ] </Text>
<IconId>&IDI_PROC_QUESTION;</IconId>
</Dlg>
<Dlg>
<Class>CAutoDataDlg</Class>
<DlgId>&IDD_AUTO_DATA_DLG;</DlgId>
<Text> [ Data ] </Text>
<IconId>&IDI_PROC_QUESTION;</IconId>
</Dlg>
</DlgList>
</Tab>
</Page>
<Page>
<Class>CManualPage</Class>
<PageId>&IDD_MANUAL_PAGE;</PageId>
<PageButtonId>&IDC_PB_BASE_MANUAL_PAGE;</PageButtonId>
<Position>
<Left>&PAGE_POSITION_LEFT;</Left>
<Top>&PAGE_POSITION_TOP;</Top>
</Position>
</Page>
</Mode>
CTesterFrm
CTesterView
CInitPage
CModelPage
CMachinePage
CAutoPage
CManualPage
CLetsPage
CAutoDataDlg
CAutoStateDlg
==

## Slide 14: S/W 구성도(H/W 추상화)
H/W 추상화 전체 구조도
CBoard::CBoard
CMachine
CDefaultRs232c::CBoard
CDefaultLan::CBoard
CCamera::CPart
CCanBus::CPart
CMotor::CPart
CAdio(Dio)::CPart
CAdio(Aio)::CPart
CAdio(Counter)::CPart
CAdio(LinkedData)::CPart
CLanCmdAck::CPart
CRs232cCmdAck::CPart
CSignalLamp::CPart
CBuzzer::CPart
CBoard::CBoard
CTester::CMachine
CDefaultRs232c::CBoard
CDefaultLan::CBoard
CCamera::CPart
CMotor::CPart
CAdio(LinkedData)::CPart
CLanCmdAck::CPart
CRs232cCmdAck::CPart
CAlignStage::CUnit std::unique_ptr<CPart>
m_SubPartPtrVector
std::unique_ptr<CPart>
상속
CLFineDcPower::CBoard
LetsLFineDcPower PJT
CLFineDio::CAdio
SubDevice
CreateChild()
Commercial Device Project 중 1개
Tester Project
LetsClass Project
포함
Tester Solution

## Slide 15: S/W 구성도(H/W 추상화)
H/W 추상화의 목적 설비를 이루는 모든 제어적인 H/W 요소들에 대한 안전하고 일관적인 FLAT한 접근. 안전하고 - const CXXXRef* GetXXXRef() 같은 제한된 함수만을 이용하여 안전한 접근. CUnit에서만 Default Machine.xml의 "/PermittedDevice/Device“, "PermittedAllDevice" 접근. 일관적인 – GetXXXRef(), GetXXX()만으로 접근. FLAT – GetXXX(const KXXXNum XXXNum).
H/W 추상화된 DLL 만들기(== Commercial Device 만들기) 1. extern "C" __declspec(dllexport) CBoard* CALLBACK CreateBoard(const Int32 Type) {return new CLFineDcPower(Type);} 작성한다. 2. Cboard에서 상속된 Class를 작성한다. 3. CLFineDcPower::Cboard에서 가상함수(CreateChild(), Open(), Close())를 작성한다. 4. Child Class(Motor, Aio, Dio등등) CLFineDio를 작성하여 가상함수(Open(), Close())를 추가한다.
H/W 추상화된 DLL 사용법 (== Commercial Device DLL을 현재 Main Project에서 사용하는 법) 1. DefaultMachine.xml에 설정된 Board정보를 읽고 DLL에서 CBoard를 생성(CreateBoard())해서 m_BoardPtrVector에 추가. 2. DefaultMachine.xml에 설정된 "Machine/DioList/Dio", "Machine/AioList/Aio“, "Machine/MotorList/Motor"등등의 값을 읽어서 CBoard::CreateChild()를 이용해서 Motor, Aio, Dio를 생성해서 m_DioPtrVector, m_AioPtrVector, m_MotorPtrVector에 추가. 3. m_XXXPtrVector에 Motor, Aio, Dio를 생성할때 해당 객체의 Board를 XML에서 알아내서 Cboard에 CreateChild()를 통해서 생성. tstring sSettingDataPath = CRecipe::sTAG_MACHINE_MOTOR + CData::FormatString(_T("[%d]"), MotorNum); CDevice::CDeviceInfo DeviceInfo = MakeDeviceInfo(MotorNum, MOTOR, GetRecipe(CRecipe::MACHINE)->ToStringMap(sSettingDataPath)); m_MotorPtrVector[MotorNum] = std::unique_ptr<CMotor>((CMotor*)DeviceInfo.m_pBoard->CreateChild(DeviceInfo));

## Slide 16: S/W 구성도(Module 상속 관계)
CLetsBaseApp
CTesterApp
CLetsBaseFrm
CTesterFrm
CLetsBaseView
CTesterView
CLetsBaseDoc
CTesterDoc
CDevice
CPart
CUnit
CBoard
CCamera
CMachine
CMp3300
CLoader
CWorkStage
CDispenseHeader
CTester
CBaslerCamera
파생 Class
CAutoPage
CInitPage
CManualPage
CMachinePage
CMp3300Dio
CMp3300Motor
CMp3300Aio
CPslcCh06
CDefaultRs232c
CPdc1000
CLkg5000
CElBalance
CLt9000
CToughProbe
CProtecPiezoCtrl
특정 Part의 생성
장치의 정의: Open, Close, ..
장치의 동작
Sequence의 주체
설비의 싱글톤 정의
LetsClass
CTesterPage
CTesterTabDlg
CLetsPage
CTesterPage
CAutoDataDlg
CAutoStateDlg

## Slide 17: S/W 구성도(Module 포함 관계 ≒ 기구적 포함 관계)
CTesterDoc
CTesterApp
CTesterFrm
CTesterView
CInitPage
CModelPage
CDispenseHeader
CLoader
CWorkStage
CTesterDoc 는 모든 H/W의 포함한다.
제목, 툴바, 메뉴처리
CTester
CMachinePage
CAutoPage
CManualPage
CBaslerCamera
CPslcCh06
CPdc1000
CLt9000
CElBalance
CLkg5000
CPiezoCtrl
CTouchProbe
CMachine
CUnit
CPart
CLetsPage
Page 선택 처리
CAutoDataDlg
CAutoStateDlg